红蓝光技术参数

★一、光源结构及材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）

★二、光谱峰值波长：红光635nm±10nm；蓝光456nm±10nm；

★三、最大输出功率：≥12W

★四、有效红光辐照度：110mw/cm²；有效蓝光辐照度：170mw/cm²；误差应不大于±25%。

五、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥8cm

六、有效辐照面：圆形直接输出：距离出光口外表面3cm，光斑直径≥9cm

★七、光治疗面积：距离窗口50mm处的面积（280mm*450mm）≥126000 mm²，治疗光源板可全方位360°旋转照射。

★八、治疗仪定时时间范围：1-60min；连续可调，步距1min；误差±10%

★九、治疗头：治疗头都可以发红光、蓝光、复合光

十、显示器：8寸彩色高清触摸显示屏

十一、能量调节方式：1-10档精密可调

1、冷却系统：外循环风冷

十二、安全分类：I类B型

十三、悬挂物（治疗头）：安全工作超荷：4kg    最大工作超荷：6kg

十四、输入功耗：500VA

十五、系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定

★1、工作方式：连续和脉冲加载照射治疗可选

2、工作条件：

3、环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%

4、大气压力：70KPa-106 KPa;  电源：AC200V/50Hz