验光仪技术参数

★1.原装进口

★2.检查模式： K/R模式 ，REF模式， KER模式 ，CLBC模式 ，KER P模式。

3．测量功能：连续角膜曲率及屈光测量，屈光力测量，角膜曲率测量，接触镜的基本线测量，周边部角膜曲率测量。

4.屈光力检查 顶点距离 0.0,12.0,13.5,15.0

5.球镜（SPH） -25.00~+22.00（当VD=12mm）(增量：0.12和0.25D)

6.柱镜 -10.00D~+10.00D(增量：0.12和0.25D)CLBC模式 1~180°（增量；1°）

★7.瞳距 10~85mm

8.瞳孔直径≥ 2.0mm

9.移动范围 上下移动 ±15mm，左右移动 ±5mm±2mm

前后移动 ±5mm±2mm

★10.角膜曲率测量 曲率半径  5~10.2mm（增量：0.01mm） 角膜曲率 33.00~67.50D（当屈光指数为1.3376）（增量：0.05/0/0.12/0.25D）

11.角膜性散光  0.00~-15.00D(增量：0.05/0/12.0/25D）

12.轴位 1~180°（增量；1°）

13.瞳孔，虹膜直径 2.0~14.0mm(增量：0.1mm)

14.数据存储 每眼存储10次测量结果

15.拥有眼球自动追踪功能，尖端的自动感应和3D运动机制

16.机动的下颌托，只需按上下键，就可以调整下颌托

17.拥有生动指导，当测量焦点在自动对焦范围之外，机器会自动提示操作者如何操作。

18．拥有视觉对比功能 内置图标可提供目前视力校正后视力的对比

19.内置打印机：热敏打印机

★20. 相差：以角膜地形图方式显示相差

★21.显示器：≥6.5寸液晶显示器