二氧化碳激光治疗机

技术参数

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
|  | 激光波长 | 10.60µm±0.1µm； |
|  | 激光输出功率 | 0.5－30W连续可调； |
| * | 激光工作模式 | 连续、脉冲、超脉冲及螺旋式扫描等多种运行模式； 超脉冲模式可选配光纤输出激光，具有专利技术； |
|  | 控制系统 | 智能操作系统，超高清10英寸液晶触摸显示屏，待机、准备、出光同步声光提示，数字精准设置参数，电脑系统控制激光输出；系统软件逐年免费更新升级； |
| * | 光斑直径 | F=50mm,Φ0.1mm切割、F=100mm,Φ0.2mm汽化、螺旋式Φ1.3mm超大光斑剥脱； |
| * | 智能脉冲功能 | 智能脉冲窜输出强脉冲能量迅速汽化软组，热效应降到最低；脉冲频率：5－1000Hz,每1 Hz 步进连续可调； |
| * | 智能锥叠功能 | 直径0.1mm或0.2mm的细光斑可与直径1.3mm的大斑同步智能锥叠，光斑Φ1.3mm剥脱浅层，光斑Φ0.1mm刺激深层，精确控制浅层汽化和深层热作用，提高安全性和舒适度； |
| * | 智能模块菜单 | 手动和电脑两种治疗参数选择；光斑Φ1.3mm表层治疗、Φ光斑0.1mm深层治疗、全层治疗三种方案模式；汽化、切割、皮肤病治疗、皮肤美容等多种临床应用选择； |
|  | 激光引导光 | 半导体激光同步指示，引导光斑大小和光的强弱连续可调； |
|  | 导光系统 | 新型七关节配重式导光臂； |
|  | 保护系统 | 断水、过流、过载、水温自动控制，故障声光预警； |
|  | 制冷系统 | 封闭式循环水加冷凝器冷却，具有过滤、温控、水压预警等配置； |
|  | 电源 | 220±10V，50Hz；； |
|  | 产品品质 | 产品通过SFDA、ISO 9001、ISO 13485注册和认证； |
|  | 参数要求 | 上述带*的参数条款的满足需提供原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（技术文件、实物图片）证明。 |