IPL光子脱毛嫩肤机技术要求

1.设备总述

1.1设备用途：用于医学美容领域，具有脱毛和嫩肤的作用。

1.2电源条件：220V±10%，50Hz。

1.3配置要求：主机、2个标准治疗头、治疗脚踏、医用眼镜、病人眼罩等。

2.技术要求

2.1 光源：强脉冲光源。

2.2 ★光谱范围：560nm-1200nm、695nm-1200nm 。

2.3 脉冲方式：独立可调多脉冲技术 。

2.4 控制系统：彩色触摸屏，中、英、两种工作界面控制

2.5 ★最大输出能量密度：6—50J/cm2。

2.6★光斑大小：不小于8×40mm，

2.7 脉冲次数：1-20可变。

2.8 ★子脉宽:  2ms—10 ms。

2.9★ 脉冲延时：10ms—50 ms。

2.10 放电次数：1-3次/秒（可调）。

2.11 校准装置：内置高精度自动能量较准系统。

2.12 ★光传导：内冷却光导晶体直接耦合、蓝宝石导光晶体、无磨损、无需更换。

2.13 保护系统：断水、过载双重保护。

2.14 ★治疗头：冰点冷却和自动控温功能（0—4°），确保治疗过程安全、高效、无痛苦。